## Slide 1: Technische aspecten van Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM)
Een focus op aluminium parameters, praktische haalbaarheid en schaalbaarheid Bachelor Ontwerp- en Productietechnologie | Design
Lasbaarheidsgebied opstellen via enkele las
Parameterbepaling (laaghoogte en –breedte) muren aluminium
Optimaliseren oppervlakteruwheid en inbranding (invloed van beschermgas en interpass-temperatuur)
Reeds uitgedokterde strategie toetsen met gedrag aluminium
Produceer een Aluminium bootschroef met behulp van WAAM en bewerk deze na met CNC. Bekijk of dit een economische voordeliger alternatief is vergeleken met de productie uitsluitend via conventionele technieken.
PROBLEEMSTELLING
Procesparameters voor WAAM van aluminium zijn moeilijker onder de knie te krijgen dan staal vanwege de hoge thermische geleiding van aluminium.
Goede inbranding in het substraat en laag-op-laag waren de grootste obstakels bij parameterbepaling.
BESLUIT PRODUCTIE
Bedrijfspromotor: Wouter Nuyts Hogeschoolpromotor: Jeroen Mingneau; Marijn Casteels Student: Jelle Ghekiere; Nils Van Elewijck
Thomas More | Campus De Nayer
Jan Pieter De Nayerlaan 5, 2860 Sint-Katelijne-Waver, België
Tel. + 32 (0)15 31 69 44 | www.thomasmore.be
NABEWERKEN
3-assige opspanning met paspennen
Shims + 3D geprintte ondersteuning
Vastgelijmd met hot glue tegen trillingen
Ruwen: vingerfrees Ø20
Finisseren met bolfrees Ø10, 5-assig simultaan
KOSTEN - BATENANALYSE
Kosten WAAM-proces vs. Kosten conventionele productietechnieken
Rekening houdend met factoren zoals de huidige opstelling en het verbruikte materiaal.
Calculator ontwikkeld vanaf wanneer WAAM een meer economisch alternatief kan zijn. Vertrekkende van Buy-to- Fly ratio
PARAMETERBEPALING ALUMINIUM
BESLUIT ECONOMISCHE HAALBAARHEID
WAAM was niet de meest economische manier om dit stuk te produceren, deels vanwege de beperkte grootte van het stuk.
Voor een stuk met holle structuren of waar volcontinu deponeren mogelijk is, zou WAAM wel een economisch alternatief kunnen zijn, maar dit dient verder onderzocht te worden.
Vertrouwd geraken met de techniek door analyse van vorige bachelorproeven
Strategie opstellen voor deponeren
  Volcontinu proces
  Near-net-shape met afnemende wanddikte
STRATEGIEBEPALING STAAL

## Slide 2
Titel Bachelorproef
  Ondertitel bachelorproef Professionele bachelor Elektromechanica/Autotechnologie/ Elektronica-ICT/Ontwerp- en Productietechnologie
    tekst
titel
    tekst
titel
  Tekst
titel
Eventuele tussentitel(s)
    tekst
Titel
  tekst
titel
Bedrijfspromotor: voornaam & achternaam bedrijfspromotor
Hogeschoolpromotor: voornaam & achternaam hogeschoolpromotor Student: voornaam & achternaam student
Thomas More | Campus De Nayer
Jan Pieter De Nayerlaan 5, 2860 Sint-Katelijne-Waver, België
Tel. + 32 (0)15 31 69 44 | www.thomasmore.be
VOEG HIER OF ELDERS OP DE POSTER het LOGO VAN BEDRIJF TOE